## Slide 1: RISC-V
Eine vhdl-basierte fpga-implementierung

## Slide 2: Überblick
Einleitung
  Unsere Aufgabe
  RISC-V
  Lasten- und Pflichtenheft
Vorführung
Unsere Implementierung
  MMU
  USER I/O
  ALU
  Leitwerk
Projekt-Management
Abschluss

## Slide 3: Unsere Aufgabe
Implementierung eines funktionsfähigen Prozessors
Kompatibilität mit offizieller RISC-V Spezifikation
Umsetzung auf Spartan-3A FPGA
Keine „Black-Box“, Fokus auf User-Interaktion

## Slide 4: RISC-V
Instruction Set Architecture, kein Design
Verwaltet durch RISC-V Foundation
Unabhängig von Implementierungs-Technologie
Vollkommen offene ISA

## Slide 5: RISC-V
Instruction Set Architecture, kein Design
Verwaltet durch RISC-V Foundation
Unabhängig von Implementierungs-Technologie
Vollkommen offene ISA
Modularität
Erweiterbarkeit
  z.B. User-level ISA extensions
Aktuell nur auf FPGA-developer boards

## Slide 6: Lasten- und Pflichten
Basisziele
Funktionalität auf gegebenem FPGA
RV32I Base Integer Unit
  Exklusive Multi-Threading
User-Zugriff auf Pins
Grafische Debugging-Darstellung
Erweiterungsziele
Erweiterung des Instruction Sets
  RV32M (Multiplikation / Division)
Memory-Mapped ASCII
Demo-Programm (Spiel)
Serielle Schnittstelle

## Slide 7: ALU – Übersicht
Implementiert grundlegende arithmetisch-logische Operationen
  Control Unit nutzt Operationen zum Umsetzen von Befehlen
Verarbeitet immer 2x32 Bit Operanden
Auswahl der Operationen über CPU-interne Opcodes
Verwaltet Register

## Slide 8: ALU – Das Interface
Aufbau Cu_com_in:
R1:R2:OpCode

## Slide 9: ALU – Durchführung einer Operation

## Slide 10: ALU – Design-Entscheidungen
ALU verwaltet Register, arbeitet nicht nur auf Immediates
  Technische Sicht: Reduziert Komplexität des Leitwerk
  Projekt-Management-Sicht: Bessere Arbeitsteilung
Register als Dual-Port-Block-RAM realisiert
  Nachteil: Erhöht benötigte Taktanzahl
  Reduziert Slice-Verbrauch
Konstant 3 Takte pro Operation
  Erspart Kommunikation + Synchronisation mit Leitwerk
  Sauberer Code

## Slide 11: MMU - Übersicht
Verwaltet Lese- und Schreibzugriffe auf verschiedene RAM-Blöcke
Realisierung durch State-Machine
Präfixbasierter Zugriff auf einzelne RAM-Blöcke
I/O direkt auf Speicheradressen gemappt
Speicherzelle : 8-Bit
Asynchron auf 133 MHz getaktet

## Slide 12: MMU – Memory Map
Adressbreite: 32 Bit
  Bit 28-31 : Präfix für adressierten Speicherblock
  Bit 0-27 : Offset innerhalb eines Speicherblocks
    0x0 -> BIOS (Dual Port Blockram) : 2048 Speicherzellen (10-Bit Offset) -> Einsprungspunkt
    0x1 -> DDR2-SDRAM : 65 536 Speicherzellen (16-Bit Offset)
    0x2 -> CHARRAM (Dual Port Blockram): 2048 Speicherzellen (10-Bit Offset) -> VGA Ausgabe
    0x3 -> IORAM : Direkt auf I/O-Signale gemappt : 8 „Speicherzellen“ (3-Bit Offset)
    0x4 -> SRAM (Dual Port Blockram): 2048 Speicherzellen (10-Bit-Offset) -> Durch serielle Schnittstelle beschrieben
Gespiegelte Adressräume -> gesamter Adressraum adressierbar

## Slide 13: MMU- State Machine

## Slide 14: MMU – Design-Entscheidungen
Präfixbasierte Adressierung:
  + Keine Grenzübergänge zwischen RAM-Blöcken
  - Große Adressen, unhandlicher Programmcode
State Machine:
  + Übersichtliche Struktur, Wartbarkeit, Einfache Integration neuer RAM-Blöcke
  - Eventuelle „verschwendete“ Takte durch Synchronität aller RAM-Blöcke
Mirroring der RAM-Blöcke:
  + Keine unzulässigen Adressen
  - erschwert Fehlersuche
Taktung auf 133 MHz
  + Einfache Synchronisierung mit DDR2-SDRAM (ebenfalls auf 133 MHz getaktet)
  - Zusätzliche Synchronisierung mit anderen CU-Komponenten